- Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest remont kapitalny silnika marki Hanomag typ D – 963 nr fabryczny 0010640844 rok produkcji 1993. Remont kapitalny rozumiany  jest jako weryfikacja wszystkich części z których jest zbudowany silnik pod kątem ich zużycia eksploatacyjnego , stanu technicznego oraz przywrócenia pełnej sprawności technicznej silnika.

Zakres remontu kapitalnego:

1. wymiana części układu tłokowo-korbowego  na fabrycznie nowe:

- tłoki

-pierścienie tłokowe

- panewki główne i korbowodowe

- tuleje cylindrowe

2. szlifowanie , utwardzanie i polerowanie wału korbowego

3. wymiana  bloku silnika

4. wagowa selekcja zespołu tłok-korbowód-sworzeń

5. regeneracja głowic silnika

6. sprawdzenie szczelności głowic silnika

7. naprawa układu rozrządu silnika

8. naprawa układu smarowania silnika

9. naprawa sprężarki powietrza

`       10. naprawa pompy wodnej

11. naprawa turbosprężarki                                                                                                                                  12. regeneracja aparatury paliwowej (pompa paliwowa, pompa wtryskowa, wtryskiwacze

Przewody wysokiego ciśnienia)

13. regeneracja osprzętu elektrycznego

14. wymiana uszczelnień , uszczelek  i łożysk

15. sprawdzenie silnika w zakresie:

- wstępne docieranie

- regulacja luzów zaworowych

- prawidłowości pracy zespołów

- pomiaru mocy i zużycia paliwa

Wymagany minimalny okres gwarancji na zakres prac objętych umową wynosi 12 miesięcy.

- Sposób realizacji zamówienia:

- Wykonawca odbierze i  dostarczy silnik we własnym zakresie

- Koszt transportu, załadunku i rozładunku obciąża Wykonawcę.

-Zapłata za remont silnika  w terminie 21 dni od daty złożenia faktury VAT.                                                  -   Pozostałe warunki zostały określone w projekcie umowy.

- Termin wykonania umowy do dnia 10.09.2012r.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

- Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.

- Formularz ofertowy zał. Nr 1

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Kierownik Działu Technicznego  tel. 56 63 98 141

VIII . Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopisem  „SILNIK” w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 10.08.2012r. do godz. 1000     Termin otwarcia ofert 10.08.2012r. o godz. 1015

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena – 100%