Załącznik nr 2 do formularza ofertowego  - Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2

| Lp. | Asortyment | Wielkość zamówienia [szt.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość zamówienia netto [PLN] | Podatek VAT [%] | Gwarancja [miesiące] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opony do ładowarek |
| 1. | Rozmiar 20.5 R25 Opona o skalnym wzorze bieżnika L5 premium. Min. wysokość bieżnika 74 mm, średnica całkowita opony min. 1540 mm, szerokość opony (mierzona na bieżniku) min. 510 mm. Czynna powierzchnia bieżnika min. 80%. Karkas opony przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach oznaczony min. dwiema gwiazdkami. Indeks nośności min. 201, indeks prędkości A2. Opona bezdętkowa, radialna, odporna na przeciążenia i ścieranie się przy pracy na nawierzchniach utwardzonych (asfalt, beton). Zgodna z normami ETRTO. Przewidywana żywotność to okres 5 000 Mth. Opona fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż 12 m-cy przed dniem dostawy. | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar 405/70 – R20 wzór bieżnika jodełka , ze stalowym opasaniem pod bieżnikiem. Opona bezdętkowa, radialna, odporna na przeciążenia i ścieranie się przy pracy na nawierzchniach utwardzonych (asfalt, beton). Opona fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż 12 m-cy przed dniem dostawy | 4 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

………………. Dnia ………………..                                  podpis Wykonawcy